## Slide 1
DS500 середня розмір стійки, яка підходить
для буріння отворів Ø150-400мм
DS500
► | Опис: Стійка середнього розміру, оптимізована для однофазних свердлильних двигунів великої потужності, таких як DM340. Вага знизиться з 24 кг (DS 450) до 17-18 кг, а також більш жорстка , ніж DS450. Оптимізовано для діаметрів отворів у прольоті 150-400 мм (6-16 дюймів). Можливо від 25-500мм (1-20 дюймів).
► | Начало продажів: Листопад 2019 року
► | Регіони продажу: Всі
► | Код товару : 967968601 (DS500)
► | Унікальні риси товару для продажу : Жорстка з надзвичайно хорошими показниками буріння Повністю виготовлений з металу, щоб мати оптимальну якість та міцність Мала вага
► | 
Основні Факти

## Slide 2: DS500 - Technical features 1 (4)
Подвійна підтримка
Гвинт
Оптимизовано для отворів до Ø400mm.
Но можливо до діам. Ø500mm
Повністю вироблено з металу
Вага 17-18kg (DS 450 24kg)
«Вільний рух» шарніра
Можливість підтягнути болти
Використовують з моторами:
  DM220
  DM230 (потрібно адаптер)
  DM280
  DM340
  DM650
  AD10 з двух сторін
Одна швидкість з передавальним числом 1 3/16” (30 mm) / за оберт (так само як DS450 та DS900)

## Slide 3: DS500 – Технічні особливості 2 (4)
Сталеві колеса на одній стороні ексцентрикові, що дозволяє регулювати бажаний тиск / опір ходу каретки
Сталеве армування колони
Швидке підключення для дриль-двигунів
3 спицеві ручки для переміщення каретки
Лита міцна підошва стійки має легку вагу
Армована сталева плита для кріплення гвинта
Вирівнювальні гвинти протиконтми гайками
Болти правильно відрегульовані від виробництва, але дозволяють повторно затягнути болти, якщо це необхідно

## Slide 4: DS500 - Технічні особливості 3 (4)
Функція блокування для запобігання ненавмис- ному зняттю каретки
Можна легко засунути, якщо каретку потрібно зняти
Наклейка попередження, щоб показати, коли можна зняти каретку

## Slide 5: DS500 – Технічні особливості 4 (4)
Можливий нахил 90° до 0°

## Slide 6: Максимальний діаметр коронки
DM280 & DM340
Ø350 mm коронка без проставки
DM340
Ø400 mm коронка з проставкою
DM650
Ø400 mm коронка без проставки. Можливо з проставкою до 500мм.

## Slide 7: Найліпше підходить до DM340 та DM280
DM340
DM280

## Slide 8: Accessories
Accessory | Part number
2m колона | 595895002
Компл. коліс | 582173301
Вакуумна плита | 597635101
Проставка 50mm | 579501001

## Slide 9: Порівняння DS500 до DS450
 | Husqvarna DS500 | Husqvarna DS450
Коронка , max діам. | Ø500mm | Ø450mm
Вага | 18kg | 24kg
Стійкість / жосткість | 100% | 80%
Довжина коронки | 680mm / 26 inch | 698mm / 27 inch
Довжина хода | 706mm / 27,8 inch | 635mm / 25 inch
Нахил кколони | 0-90° | 0-60°